## Slide 1
ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ • НЦУ
Супермаркет Рішень для громад
Резервний канал:
зв'язок під час блекауту
Як НЦУ координує операторів та що має знати ОМС
Роль НЦУ
Сталість мереж
Поради абонентам
Є зв'язок — буде перемога! • Київ, 2026

## Slide 2
ЩО ТАКЕ НЦУ?
МІСІЯ
Забезпечувати своєчасність військового та відомчого зв’язку складових сил безпеки і оборони, централізоване оповіщення та безперервний зв’язок для населення шляхом організації оперативного надання послуг і ресурсів електронних комунікацій та підтримання їхньої сталості в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Діяльність НЦУ ґрунтується на виконанні безперервного та ефективного оперативно-технічного управління ЕКМ ЗК, організації та здійсненні заходів з їхньої підготовки до сталого функціонування в умовах війни та майбутньої відбудови країни.
ВІЗІЯ
Ми прагнемо побудувати стійку та захищену СОТУ, пункти управління якої інтегровані із сучасними інформаційнокомунікаційними платформами, системами і мережами зв’язку та яка виступатиме гарантом сталого функціонування ЕКМ ЗК в будь-яких умовах.
НЦУ бачить себе національним координатором діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з питань підготовки до сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану та оперативного надання послуг та ресурсів силам безпеки і оборони, забезпечення централізованого оповіщення та сталого зв’язку для населення країни.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
НЦУ / Держспецзв'язку
видає розпорядження
5 000+ операторів ЕКМ
виконують розпорядження
Сили безпеки і оборони
отримують послуги першочергово
Населення
має безперервний зв'язок
Централізація — це не
бюрократія, це ефективність

## Slide 3
СТАЛІСТЬ МЕРЕЖ: від 30 хвилин до 72 годин
2022
20–40 хв
Точка відліку
АКБ розраховані на технічні збої. Перші масові відключення — мережа "падає" за пів години.
2022–23
2–4 год
Перші кроки
Розпорядження НЦУ: обов'язковий мінімум 2 год. Потім — підняли планку до 4 год.
2023–24
6–8 год
Зміцнення
Нова вимога — 6 і 8 годин. Паралельно — зобов'язання мати ДГУ на стратегічних сайтах.
Сьогодні
до 72 год
Стійка мережа
Переважна більшість БС переживає віялові відключення. 12 000+ сайтів — до 3 діб на ДГУ.
Виклик: 36 000 сайтів і брак людей
Оператори не можуть самостійно обслуговувати всі ДГУ. Постанова КМУ № 1532 (листопад 2025) визначила механізм залучення громад: оператори передають генератори, компенсують паливо — громада обслуговує та залишається зі зв'язком.
Ініціатива через ОВА →

## Slide 4
ПОРАДИ: МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК
Національний роумінг
Якщо ваш оператор не відповідає → Налаштування → Мобільна мережа → Вибір мережі → вимкніть «Автоматично» → оберіть Vodafone / Kyivstar / lifecell.
Економія заряду і трафіку
Вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах. Без YouTube і TikTok. Зменшіть яскравість, увімкніть енергозбереження.
«Вікна зв'язку»
Домовтеся з рідними виходити на зв'язок у конкретні години (напр. 10:00 і 18:00). Знімає тривогу та знижує навантаження на мережу.
SMS та месенджери
SMS проходить стабільніше за голосовий дзвінок при слабкому сигналі. Viber / Telegram / Signal адаптуються до якості каналу краще за звичайний дзвінок.
Автономність: павербанк
Тримайте павербанк зарядженим завжди. При роздачі Wi-Fi з телефону — підключіть його до павербанка: точка доступу швидко перегріває і розряджає пристрій.
Антени у сільській місцевості
У місті антена не допоможе — проблема у живленні БС. У селі спрямована панельна антена може дотягнутись до сусідньої працюючої БС за 5–15 км.

## Slide 5
ПОРАДИ: ДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК
GPON vs. СТАРІ МЕРЕЖІ — ЧИ ПЕРЕЖИВЕ БЛЕКАУТ?
Старі мережі (ADSL / активні комутатори)
Між вами і провайдером — ланцюжок активних пристроїв (свічі, комутатори в під'їзді, на вулиці). Кожен потребує живлення. Вимкнулось світло в щитку → весь будинок без інтернету, навіть якщо вузол провайдера працює.
GPON — пасивна оптична мережа
Оптоволокно без проміжних активних пристроїв. Живлення потрібне лише у двох точках: вузол провайдера + ONT-термінал у вас вдома (10–20 Вт). Якщо вузол має ДГУ, а ви підключили ONT до UPS або павербанку — інтернет працює весь блекаут.
ПРАКТИЧНІ КРОКИ
Дізнайтесь свою технологію
ONT/ONU біля роутера = GPON. Тільки роутер і кабель = стара мережа.
UPS або павербанк для ONT
20–30 Вт, павербанк 20 000 мАг → ~8–12 год роботи термінала. Бюджетне рішення — від кількох сотень грн.
Запитайте провайдера
Чи є ДГУ на вашому вузлі? Якщо немає — UPS для ONT не допоможе. Можливо, час змінити провайдера.
Кабель LAN надійніший
При пікових навантаженнях Wi-Fi нестабільний. Для важливих задач — підключіть кабелем напряму до роутера.

## Slide 6
Дякуємо
за увагу!
Є зв'язок — буде перемога!
НЦУ координує 5 000+ операторів централізовано — один канал, одна система пріоритетів
Пройшли шлях: 30 хв → 72 год. Долучайтесь до ініціативи ОВА (КМУ № 1532)
Прості дії абонентів реально знижують навантаження на мережу
Держспецзв’язку • НЦУ • Київ, 2026